## Slide 1: Л1. Системы координат. Способы задания ориентации

## Slide 2: Объект курса – механическая система
Метеор М2
Геоскан

## Slide 3
Процесс разработки. Описывая физическую систему уравнениями движения, составляем математическую модель объекта. По матмодели строится цифровая модель динамики, описывающая поведение объекта в среде и влияние на него внешних факторов и управляющих воздействий. Затем разрабатываются алгоритмы управления, отлаживаются в среде цифрового моделирования. В конечном счете готовый алгоритм переносится на реальную систему для управления ею

## Slide 4: Системы координат (СК). Зачем?
Уравнения движения выводятся относительно инерциальной СК. Однако, имеют удобный вид в связанной с телом СК (ССК)
Силы и моменты сил (аэродинамические, гравитационные, тяги …) легче описываются в ССК
Инерциальный блок, включающий акселерометры, гироскопы, магнетометр … дают показания в ССК. GPS – в инерциальной
В задачах ориентации на местности используются локальные СК

## Slide 5: Повороты СК. Матрицы перехода
=

## Slide 6: Повороты СК. Матрицы перехода
Матрицы положительного поворота СК относительно базисных осей
Мнемоническое правило – синус с минусом в строке над единицей. На диагонали косинусы
Обозначения

## Slide 7: Системы координат. Геоцентрическая СК
Геоцентрическая система координат
Earth Centered Earth Fixed (ECEF)
Геоцентрическая система координат связана с центром масс Земли. OZ – вдоль оси вращения. OX – в точку пересечения нулевого меридиана с плоскостью экватора. OY – дополняет до правой тройки. Неинерциальная СК, вращается вместе с Землей

## Slide 8: Системы координат. Геоцентрическая инерциальная СК
Определение линии весеннего равноденствия
В день весеннего равноденствия линия пересечения плоскости эклиптики и экваториальной плоскости проходит через Солнце. Луч, выпущенный из Земли по направлению к Солнцу в этот день, называется линией весеннего равноденствия – одна из осей инерциальной СК.

## Slide 9: Системы координат. Геоцентрическая инерциальная СК
Геоцентрическая инерциальная СК
Earth Centered Inertial (ECI)
Ось OX – по направлению на точку весеннего равноденствия на момент 1 января 2000 года. OZ – вдоль оси вращения. OY – дополняет до правой тройки. Эта СК неподвижна относительно звезд. Инерциальная СК

## Slide 10: Системы координат. Топоцентрическая СК
Топоцентрическая СК связана с точкой на поверхности Земли. Есть разные способы задания осей: ENU (East-North-Up), NED (North-East-Down), SEZ (South-East-Zenith)
Мы в курсе будем использовать NED.
По определению топоцентрическая СК неинерциальная. Однако в предположении модели плоской Земли за счет малых перемещений ЛА по поверхности будем считать ее инерциальной

## Slide 11: Связанная с ЛА СК (ССК)
С ЛА, движущимся у поверхности Земли, связана СК. – продольная ось. - по правому крылу. - дополняет до правой тройки
Ориентация аппарата относительно локальной СК (NED) задается тремя углами ориентации:

## Slide 12
Связанная с ЛА СК
Матрица перехода из NED в ССК задается тремя последовательными положительными поворотами:

## Slide 13
Ветровая СК
Ветровая СК получается поворотом из ССК на угол атаки и на угол бокового скольжения :
Аэродинамические силы удобно записываются в ветровой СК, так как действуют вдоль и перпендикулярно вектору воздушной скорости

## Slide 14: Ветровой треугольник
Траектория
- скорость ветра
- скорость ЛА относительно земли
- скорость ЛА относительно воздушного потока (воздушная скорость)

## Slide 15: Ветровой треугольник. Соотношения на и
Выражаем из последнего